## Slide 1: 计算机网络-2024年秋 传输层（3）：连接管理、流量控制、拥塞控制
黄群
huangqun@pku.edu.cn

## Slide 2: 回顾：TCP概述
提供的服务
TCP服务模型：
  在一对通信的进程之间提供一条理想的字节流管道
点到点通信:
  仅涉及一对通信进程
全双工：
  可以同时双向传输数据
可靠、有序的字节流：
  不保留报文边界
需要的机制
建立连接:
  通信双方为本次通信建立数据传输所需的状态（套接字、缓存、变量等）
可靠数据传输：
  流水线式发送，报文段检错，丢失重传
流量控制:
  发送方不会令接收方缓存溢出
拥塞控制:
  发送方不会造成网络拥塞

## Slide 3: 目录
TCP报文格式
TCP连接管理
TCP流量控制
TCP拥塞控制

## Slide 4: TCP报文段结构
source port #
dest port #
32 bits
application
data
(variable length)
sequence number
acknowledgement number
Receive window
Urg data pnter
checksum
F
S
R
P
A
U
head
len
not
used
Options (variable length)
URG＝１表示包含
紧急数据（通常未用）
ACK＝１表示
确认序号有效
PSH＝１表示立即发送
数据（通常未用）
RST, SYN, FIN三个标志位
用于建立和终止连接
接收端还可以
接收的字节数
字节序号，而非
报文段的序号
校验和
选项
TCP头长度，
4字节为单位

## Slide 5: 重要的TCP选项
最大段长度（MSS）：
  TCP段(segment)中可以携带的最大数据字节数
  建立连接时，每个主机可声明自己能够接受的MSS
  通常以太网：1460字节
    若对端没有声明，根据网络层类型设置：IPv4缺省值536字节，IPv6缺省值1220
窗口比例因子（window scale）：
  建立连接时，双方可以协商一个窗口比例因子
  实际接收窗口大小 = window size * 2^window scale
选择确认（SACK）：
  最初的TCP协议只使用累积确认
  改进的TCP协议引入选择确认，允许接收端指出缺失的数据字节

## Slide 6: 发送序号和确认序号的含义
发送序号：数据载荷中第一个字节在字节流中的序号
确认序号：期望接收的下一个字节的序号

## Slide 7: 发送序号和确认序号：使用举例
主机A向主机B发送仅包含一个字符‘Ｃ’的报文段：
  发送序号为42
  确认序号为79（对前一次数据的确认）
主机B将字符‘Ｃ’回送给主机A：
  发送序号为79
  确认序号为43（对收到‘Ｃ’的确认）
主机A向主机B发送确认报文段（不包含数据）：
  确认序号为80 （对收到‘Ｃ’的确认）
User
types
‘C’
host ACKs
receipt
of echoed
‘C’
host ACKs
receipt of
‘C’, echoes
back ‘C’
A simple scenario
Host B
Host A
Seq=42, ACK=79, data = ‘C’
Seq=79, ACK=43, data = ‘C’
Seq=43, ACK=80

## Slide 8: 目录
TCP报文格式
TCP连接管理
TCP流量控制
TCP拥塞控制

## Slide 9: 建立TCP连接
建立一条TCP连接需要确定两件事：
  双方都同意建立连接（知晓另一方想建立连接）
  初始化连接参数（序号，MSS等）
connection state: ESTAB
connection variables:
  seq # client-to-server
  server-to-client
  rcvBuffer size
  at server,client
application
network
connection state: ESTAB
connection Variables:
  seq # client-to-server
  server-to-client
  rcvBuffer size
  at server,client
application
network
Socket clientSocket =
newSocket("hostname","port number");
Socket connectionSocket = welcomeSocket.accept();

## Slide 10: 两次握手建立连接
问题:
  在网络中，2次握手总是可行的吗？
在一个不可靠的网络中，总会有一些意外发生：
  包传输延迟变化很大
  存在重传的报文段
  存在报文重排序
Let’s talk
OK
ESTAB
ESTAB
choose x
req_conn(x)
ESTAB
ESTAB
acc_conn(x)
两次握手建立连接的类比

## Slide 11: 两次握手失败的情形
retransmit
req_conn(x)
ESTAB
req_conn(x)
client terminates
server forgets x
connection
x completes
retransmit
req_conn(x)
ESTAB
req_conn(x)
data(x+1)
retransmit
data(x+1)
accept
data(x+1)
choose x
req_conn(x)
ESTAB
ESTAB
acc_conn(x)
client terminates
ESTAB
choose x
req_conn(x)
ESTAB
acc_conn(x)
data(x+1)
accept
data(x+1)
connection
x completes
server forgets x
失败的根本原因：客户端确认”服务器在线”，但服务器没有确认“客户端也在线”

## Slide 12: TCP三次握手建立连接
SYNbit=1, Seq=x
选择初始seq值X，
发送SYN
ESTAB
SYNbit=1, Seq=y
ACKbit=1; ACKnum=x+1
选择初始seq值Y，
发送SYNACK(x)确认SYN
ACKbit=1, ACKnum=y+1
收到SYNACK(x)，
表明服务器在线;
发送ACK(y)确认SYNACK;
可以同时一起发送数据
收到ACK(y) ，表明客户端仍然在线
SYNSENT
ESTAB
SYN RCVD
客户状态
CLOSE
服务器状态
LISTEN
clientSocket = socket(AF_INET, SOCK_STREAM)
serverSocket = socket(AF_INET,SOCK_STREAM)
serverSocket.bind((‘’,serverPort))
serverSocket.listen(1)
connectionSocket, addr = serverSocket.accept()
clientSocket.connect((serverName,serverPort))
Notes: 以上3步完成后，客户和服务器就可以相互发送含有数据的报文段了，以上过程称为建立连接的3次握手过程。

## Slide 13: TCP三次握手建立连接
客户TCP发送SYN 报文段（SYN=1, ACK=0）
  给出客户选择的起始序号
  不包含数据
服务器TCP发送SYNACK报文段（SYN=ACK=1）（服务器端分配缓存和变量）
  给出服务器选择的起始序号
  确认客户的起始序号
  不包含数据
客户发送ACK报文段（SYN=0，ACK=1）（客户端分配缓存和变量）
  确认服务器的起始序号
  可能包含数据

## Slide 14: 客户/服务器经历的TCP状态序列
将客户端/服务器端用一个状态机表示
closed
L
listen
SYN
rcvd
SYN
sent
ESTAB
Call connect()
SYN(seq=x)
Call accept()
SYN(x)
SYNACK(seq=y,ACKnum=x+1)
create new socket for
communication back to client
SYNACK(seq=y,ACKnum=x+1)
ACK(ACKnum=y+1)
ACK(ACKnum=y+1)
L

## Slide 15: 三次握手避免两次握手中的失败情形
retransmit
req_conn(x)
SYN RCVD
req_conn(x)
client terminates
server forgets x
connection
x completes
retransmit
req_conn(x)
SYN RCVD
with new seq y
req_conn(x)
data(x+1)
retransmit
data(x+1)
wrong ack num
choose x
req_conn(x)
SYN RCVD
ESTAB
acc_conn(x)
client terminates
ESTAB
choose x
req_conn(x)
SYN RCVD
acc_conn(x)
data(x+1)
ESTAB
accept
data(x+1)
connection
x completes
server forgets x

## Slide 16: 如何选择起始序号
为什么起始序号不从0开始？
  若在不同的时间、在同一对套接字之间建立了连接，则新、旧连接上的序号有重叠，旧连接上重传的报文段会被误以为是新连接上的报文段
可以随机选取起始序号吗？
  若在不同的时间、在同一对套接字之间建立了连接，且新、旧连接上选择的起始序号x和y相差不大，那么新、旧连接上传输的序号仍然可能重叠
结论：必须避免新、旧连接上的序号产生重叠

## Slide 17: TCP起始序号的选择
基于时钟的起始序号选取算法：
  每个主机使用一个时钟，以二进制计数器的形式工作，每隔ΔT时间计数器加1
  新建一个连接时，以本地计数器值的最低32位作为起始序号
  该方法确保连接的起始序号随时间单调增长
ΔT取较小的值（4微秒）：
  确保发送序号的增长速度，不会超过起始序号的增长速度
使用较长的字节序号（32位）：
  确保序号回绕的时间远大于分组在网络中的最长寿命

## Slide 18: 关闭TCP连接
客户端、服务器都可以主动关闭连接
  通过在TCP segment中设置FIN bit = 1
FIN消息需要被确认
  一旦发送FIN，就不能再发送数据，只能接收数据
  一旦收到对方的FIN之后，知道对方不再发送消息，可以在己方数据发送完后安全关闭
四次握手过程：
  2端各自发送FIN，也各自确认对方的FIN
优化：
  FIN与ACK可以一起发送

## Slide 19: 关闭TCP连接
FIN_WAIT_2
CLOSE_WAIT
FINbit=1, seq=y
ACKbit=1; ACKnum=y+1
ACKbit=1; ACKnum=x+1
等待服务器关闭
仍可发送用户数据
不能发送用户数据
LAST_ACK
CLOSED
TIMED_WAIT
timed wait
for 2*max
segment lifetime
CLOSED
FIN_WAIT_1
FINbit=1, seq=x
不能发送用户数据，
但仍可接收
clientSocket.close()
客户状态
服务器状态
ESTAB
ESTAB

## Slide 20: 关闭TCP连接
FIN_WAIT_2
CLOSE_WAIT
FINbit=1, seq=y
ACKbit=1; ACKnum=y+1
ACKbit=1; ACKnum=x+1
等待服务器关闭
仍可发送用户数据
不能发送用户数据
LAST_ACK
CLOSED
TIMED_WAIT
timed wait
for 2*max
segment lifetime
CLOSED
FIN_WAIT_1
FINbit=1, seq=x
不能发送用户数据，
但仍可接收
clientSocket.close()
客户状态
服务器状态
ESTAB
ESTAB
等待，防止最后ACK丢失
可以合并在一个数据包中

## Slide 21: 关闭连接时的异常状况
丢包：4次握手均可能丢包
  处理方式：重传
客户端或者服务器端下线
  另一端不断重试
  重试失败若干次后：(取决于操作系统实现）
    放弃连接，or
    等待重新建立连接

## Slide 22: 客户/服务器经历的TCP状态序列
客户生命周期
服务器生命周期
CLOSED
TIME_WAIT
SYN_SENT
ESTABLISHED
FIN_WAIT_1
FIN_WAIT_2
接收SYN&ACK，
发送ACK
发送FIN
接收ACK，
不发送
接收FIN，
发送ACK
等待30s
客户调用connect()请求建立连接,发送SYN
客户请求关闭连接
CLOSED
LAST_ACK
LISTEN
SYN_RCVD
ESTABISHED
CLOSE_WAIT
接收SYN，
发送SYN&ACK
接收ACK，不发送
(此时accept函数返回)
接收FIN，
发送ACK
发送FIN
接收ACK，
不发送
服务器建立一个监听socket，调用accept()

## Slide 23: TCP握手协议的安全隐患：SYN洪泛攻击
TCP实现的问题：
  服务器在收到SYN段后，发送SYNACK段，分配资源
  若未收到ACK段，服务器超时后重发SYNACK段
  服务器等待一段时间（称SYN超时）后丢弃未完成的连接，SYN超时的典型值为30秒~120秒
SYN洪泛攻击：
  攻击者采用伪造的源IP地址，向服务器发送大量的SYN段，却不发送ACK段
  服务器为维护一个巨大的半连接表耗尽资源，导致无法处理正常客户的连接请求，表现为服务器停止服务

## Slide 24: TCP握手协议的安全隐患：TCP端口扫描
TCP端口扫描的原理：
  扫描程序依次与目标机器的各个端口进行TCP通信
  根据获得的响应来收集目标机器信息
FIN扫描：发送端向目标端口发送FIN报文
  若收到ACK=1、RST=1的TCP段，表明目标端口上没有服务在监听
  若没有响应，表明有服务在监听（RFC 973的规定）
  有些系统的实现不符合RFC 973规定，如在Microsoft的TCP实现中，总是返回ACK=1、RST=1的TCP段
SYN扫描：发送端向目标端口发送SYN报文
  若收到SYNACK段，表明目标端口上有服务在运行
  若收到RST段，表明目标端口上没有服务在运行
  若什么也没收到，表明路径上有防火墙，有些防火墙会丢弃来自外网的SYN报文段

## Slide 25: 目录
TCP报文格式
TCP连接管理
TCP流量控制
TCP拥塞控制

## Slide 26: TCP的接收端：接收缓存
TCP接收端有一个接收缓存：
  接收端TCP将收到的数据放入接收缓存
  应用进程从接收缓存中读数据
  进入接收缓存的数据不一定被立即取走、取完
  如果接收缓存中的数据未及时取走，后续到达的数据可能会因缓存溢出而丢失
流量控制：
  发送端TCP通过调节发送速率，不使接收端缓存溢出
application
process
TCP socket
接收端缓冲区
TCP
code
IP
code
应用程序
操作系统
接收端架构
应用程序读走数据
报文头
载荷

## Slide 27: 为什么UDP不需要流量控制
UDP不保证交付：
  接收端UDP将收到的报文载荷放入接收缓存
  应用进程每次从接收缓存中读取一个完整的报文载荷
  当应用进程消费数据不够快时，接收缓存溢出，报文数据丢失，UDP不负责任
因此，UDP不需要流量控制
为什么前一节课讨论GBN与SR时不需要流量控制？
  在GBN与SR中，我们假设“正确、按序到达的分组被立即交付给上层”
  因此发送方根据确认序号就可以知道哪些分组已经被移出接收窗口
  但是，现实中的TCP：收到的数据等待应用程序读取

## Slide 28: TCP如何进行流量控制
接收缓存中的可用空间称为接收窗口：
RcvWindow =
RcvBuffer-(LastByteRcvd - LastByteRead)
接收方将RcvWindow放在报头中，向发送方通告接收缓存的可用空间
发送方限制未确认的字节数不超过接收窗口的大小，即：
  LastByteSent-LastByteAcked ≦ RcvWindow
特别是，当接收方通告接收窗口为0时，发送方必须停止发送

## Slide 29: 非零窗口通告
发送方/接收方对零窗口的处理：
  发送方：当接收窗口为0时，发送方必须停止发送
  接收方：当接收窗口变为非0时，接收方应通告增大的接收窗口
在TCP协议中，触发一次TCP传输需要满足以下三个条件之一：
  应用程序调用
  超时：重传
  收到数据：反馈ACK
对于接收方，只有第三个条件能触发传输
问题：当发送方停止发送后，接收方不再收到数据，如何触发接收端发送“非零窗口通告”？

## Slide 30: 非零窗口通告
TCP协议规定：
  发送方收到“零窗口通告”后，可以发送“零窗口探测”报文段
  从而接收方可以发送包含接收窗口的响应报文段

## Slide 31: 零窗口探测的实现
发送端收到零窗口通告时，启动一个坚持定时器（Persistent Timer）
定时器超时后，发送端发送一个零窗口探测报文段（序号为上一个段中最后一个字节的序号）
接收端在响应的报文段中通告当前接收窗口的大小
若发送端仍收到零窗口通告，重新启动坚持定时器

## Slide 32: 糊涂窗口综合症
当数据的发送速度很快、而消费速度很慢时，零窗口探测的简单实现带来以下问题：
  接收方不断发送微小窗口通告
  发送方不断发送很小的数据分组
  大量带宽被浪费
解决方案：
  接收方启发式策略
  发送方启发式策略

## Slide 33: 接收方策略
Clark策略：
  通告零窗口之后，仅当窗口大小显著增加之后才发送更新的窗口通告
    即窗口较小时，一直反馈零窗口
  什么是显著增加：窗口大小达到缓存空间的一半或者一个MSS，取两者的较小值
与推迟确认结合：
  推迟发送ACK（但最多推迟500ms，且至少每隔一个报文段使用正常方式进行确认）
  希望：推迟间隔内有更多数据被消费

## Slide 34: 发送方策略
发送方避免糊涂窗口综合症的策略：
  发送方应积聚足够多的数据再发送，以防止发送太短的报文段
问题：发送方应等待多长时间？
  若等待时间不够，报文段会太短
  若等待时间过久，应用程序的时延会太长
  更重要的是，TCP不知道应用程序会不会在最近的将来生成更多的数据

## Slide 35: 发送方策略
Nagle算法的解决方法：
  在新建连接上，当应用数据到来时，组成一个TCP段发送（那怕只有一个字节）
  如果有未确认数据，后续到来的数据放在发送缓存中
  当（1）数据量达到一个MSS且窗口大小大于等于MSS，或（2）收到所有已发数据的确认
    用一个TCP段将缓存的字节全部发走
Nagle算法的优点：
  适应网络延时、MSS长度、发送方速度的各种组合
  常规情况下不会降低网络的吞吐量
Nagle算法缺点：
  增加延迟，尤其与延迟确认共同使用时
  不考虑接收端是否真的消费了数据

## Slide 36: TCP流量控制小结
TCP接收端
  使用显式的窗口通告，告知发送方可用的缓存空间大小
  进入零窗口后，仅当接收窗口显著增加时，通告新的窗口大小
  在接收窗口较小时，结合推迟发送确认，希望有更多数据被消费
TCP发送端
  使用接收窗口限制发送的数据量，已发送未确认的字节数不超过接收窗口的大小
  使用Nagle算法确定发送时机

## Slide 37: 目录
TCP报文格式
TCP连接管理
TCP流量控制
TCP拥塞控制

## Slide 38: 网络拥塞的类比例子：交通拥堵
交通拥堵:
起因：大量汽车短时间内进入路网，超出路网的承载能力
表现：道路通行能力下降，车速变慢，甚至完全停滞
措施：减少车辆进入路网（交通管制）
网络拥塞:
起因：大量分组短时间内进入网络，超出网络的处理能力
表现：分组延迟增大，网络吞吐量下降，甚至降为0
措施：减少分组进入网络（拥塞控制）
流量控制与拥塞控制的异同：
流量控制：限制发送速度，使不超过接收端的处理能力
拥塞控制：限制发送速度，使不超过网络的处理能力

## Slide 39: 网络拥塞的后果
网络拥塞造成：
  丢包：由路由器缓存溢出造成
  分组延迟增大：链路接近满载造成
大量网络资源用于：
  重传丢失的分组
  （不必要地）重传延迟过大的分组
  转发最终被丢弃的分组
结果：
  进入网络的负载很重，网络吞吐量却很低

## Slide 40: 拥塞控制的常用方法
网络辅助的拥塞控制
  路由器向端系统提供显式的反馈，例如：
    设置拥塞指示比特
    给出发送速率指示
  ATM、X.25采用此类方法
  现代TCP变种，也会利用网络内部反馈（Explicit Congestion Notification，ECN）进行控制
端到端拥塞控制
  网络层不向端系统提供反馈
  端系统通过观察丢包和延迟，自行推断拥塞的发生
  传统TCP采用此类方法

## Slide 41: TCP拥塞控制要解决的问题
TCP使用端到端拥塞控制机制：
  发送方根据自己感知的网络拥塞程度，限制其发送速率
需要回答三个问题：
  发送方如何感知网络拥塞？
  发送方采用什么机制来限制发送速率？
  发送方感知到网络拥塞后，采取什么策略调节发送速率？

## Slide 42: 拥塞检测和速率限制
问题1：发送方如何感知拥塞?
发送方利用丢包事件感知拥塞：
  拥塞造成丢包和分组延迟增大
  无论是实际丢包还是分组延迟过大，对于发送端来说都是丢包了
丢包事件包括：
  重传定时器超时
  发送端收到3个重复的ACK
问题2：发送方采用什么机制限制发送速率?
发送方使用拥塞窗口cwnd限制已发送未确认的数据量:
LastByteSent-LastByteAcked  cwnd
cwnd随发送方感知的网络拥塞程度而变化
注意：发送方还需要满足（流量控制）
  LastByteSent-LastByteAcked  RcvWindow
rate =
cwnd
RTT
Bytes/sec

## Slide 43: TCP拥塞策略
乘性减（Multiplicative Decrease）
  发送方检测到丢包后，将cwnd的大小减半（但不能小于一个MSS）
  目的：迅速减小发送速率，缓解拥塞
加性增（Additive Increase）
  若无丢包，每经过一个RTT，将cwnd增大一个MSS，直到检测到丢包
  目的：缓慢增大发送速率，避免振荡
cwnd呈锯齿状变化
X
X
X
X
发送速率
时间
加性增
乘性减
问题3：发送方感受到拥塞后，采用什么策略进行调节? (即：如何对cwnd取值进行调整)
总体思路：AIMD

## Slide 44: TCP拥塞策略
问题3：发送方感受到拥塞后，采用什么策略进行调节? (即：如何对cwnd取值进行调整)
原则1：正常收到ACK确认意味网络运作良好
  考虑增大cwnd
  根据当前cwnd值的大小，可以选择不同的策略
    cwnd较小时，可以激进地增大
    cwnd较大时，可以较为保守
原则2：丢包（收到3个重复ACK或超时），意味网络状态较差
  考虑降低cwnd
实际的拥塞策略由慢启动、拥塞避免、快速恢复3部分组成，
近似实现AIMD

## Slide 45: 慢启动：低cwnd时的策略
当cwnd较小时以什么速率发送数据?
  如：新建的连接
在新建连接上，令cwnd = 1 MSS，起始速度= MSS/RTT
采用“加性增”增大发送窗口，太慢！
  理由：网络中的可用带宽可能远大于MSS/RTT
慢启动的基本思想：
  在新建连接上指数增大cwnd
  直至检测到丢包 or 达到足够大发送速率（此时终止慢启动）

## Slide 46: 慢启动：实现
慢启动的思想：
  每经过一个RTT，将cwnd加倍
慢启动的具体实施：
  每收到一个ACK段，cwnd增加一个MSS（大致等价于每个RTT加倍）
  只要发送窗口允许，发送端可以立即发送下一个报文段
特点：
  以一个很低的速率开始，按指数增大发送速率
慢启动比谁“慢”？
  与无拥塞控制TCP按接收窗口发送数据的策略相比，采用慢启动后发送速率的增长较慢
慢启动指数增长到一定程度后，进入拥塞避免阶段
Host A
one segment
RTT
Host B
time
two segments
four segments

## Slide 47: 拥塞避免：高cwnd的策略
当cwnd增大到一定程度时，此时距离拥塞可能并不遥远
  继续指数增长，容易导致拥塞
解决方案：将指数增长改为线性增长
  实现：每当收到ACK， cwnd=cwnd + MSS*(MSS/cwnd)
  例子：MSS = 1460字节，cwnd = 14600字节
    收到第一个ACK，cwnd增加1/10*MSS
    收到10个ACK后，cwnd大约增加MSS
区分慢启动与拥塞避免：维护ssthresh阈值变量
  当cwnd < ssthresh，为慢启动阶段， cwnd指数增长
  当cwnd >= ssthresh，为拥塞避免阶段，cwnd线性增长
  ssthresh与cwnd一样，也根据网络状态动态调整

## Slide 48: 当cwnd继续增大
拥塞避免仍然不断增大cwnd
  尽管只是线性增长
最终，cwnd超过网络可用带宽，进入拥塞状态（以丢包为标志）
事实上，无论慢启动阶段还是拥塞避免阶段，都可能遇到丢包
  需要更新cwnd，以及ssthresh
  甚至更改cwnd的计算策略
AIMD原则：cwnd减半
  问题：减半是否是统一标准？

## Slide 49: 区分不同的丢包事件
丢包的两种情况
  发送端计时器超时（可靠传输中超时重传）
  发送端收到3个重复ACK（可靠传输中快速重传）
超时和收到3个重复的ACK，它们反映出来的网络拥塞程度是一样的吗？
当然不一样！
  超时：说明网络传输能力很差
  收到3个重复的ACK：说明网络仍有一定的传输能力
因此，可以采用不同的方式处理超时与3个重复ACK

## Slide 50: TCP Tahoe & TCP Reno
1988年，TCP Tahoe 提出了 (1) 慢启动、(2) 拥塞避免、(3) 3个重复ACK判断丢包
  不区分收到3个重复ACK与超时，两种情况都重新开始慢启动
1990年，TCP Reno (RFC 5681) 在 Tahoe 的基础上增加了 (4) 快速恢复
  收到3个重复的ACK：进入快速恢复阶段
    将ssthresh降低至cwnd/2
    将cwnd降至当前cwnd/2+3
    采用新机制调节cwnd，直到再次进入慢启动或拥塞避免阶段
  超时：重新开始慢启动
    将ssthresh降低至cwnd/2
    将cwnd=1MSS
    使用慢启动增大cwnd至ssthresh

## Slide 51: 快速恢复阶段
注意：当收到3个重复ACK时，才进入快速恢复阶段
  此时cwnd比ssthresh大3
情形1：继续收到该重复ACK
  每次将cwnd增加1个MSS
情形2：收到新ACK
  降低cwnd至ssthresh
  进入拥塞避免阶段
情形3：超时
  和之前一样

## Slide 52: 无快速重传的例子 （TCP Tahoe）
初始cwnd=10
1

## Slide 53: 有快速重传的例子 （TCP Reno）
初始cwnd=10
快速重传阶段：
  cwnd增长比拥塞避免阶段快
  目的：能够发送新数据

## Slide 54: TCP Tahoe与TCP Reno对比

## Slide 55: TCP发送端的事件与动作
State | Event | TCP Sender Action | Commentary
慢启动 (SS) | 收到新的确认 | cwnd = cwnd + MSS, If (cwnd > ssthresh) set state to “Congestion Avoidance” | 每经过一个RTT，cwnd加倍
拥塞避免 (CA) | 收到新的确认 | cwnd = cwnd+MSS * (MSS/cwnd) | 每经过一个RTT，cwnd增加一个MSS
SS or CA | 收到3个重复的确认 | ssthresh = cwnd/2, cwnd = Threshold+3, Set state to “Fast Recovery” | cwnd减半加3，然后线性增长
SS or CA | 超时 | ssthresh = cwnd/2, cwnd = 1 MSS, Set state to “Slow Start” | cwnd降为一个MSS，进入慢启动
SS or CA | 收到一个重复的确认 | 统计收到的重复确认数 | cwnd 和 ssthresh 都不变

## Slide 56: TCP拥塞控制状态机
timeout
ssthresh = cwnd/2
cwnd = 1 MSS
dupACKcount = 0
retransmit missing segment
L
cwnd > ssthresh
congestion
avoidance
cwnd = cwnd + MSS (MSS/cwnd)
dupACKcount = 0
transmit new segment(s), as allowed
new ACK
.
dupACKcount++
duplicate ACK
fast
recovery
cwnd = cwnd + MSS
transmit new segment(s), as allowed
duplicate ACK
ssthresh= cwnd/2
cwnd = ssthresh + 3
retransmit missing segment
dupACKcount == 3
timeout
ssthresh = cwnd/2
cwnd = 1
dupACKcount = 0
retransmit missing segment
ssthresh= cwnd/2
cwnd = ssthresh + 3
retransmit missing segment
dupACKcount == 3
cwnd = ssthresh
dupACKcount = 0
New ACK
slow
start
timeout
ssthresh = cwnd/2
cwnd = 1 MSS
dupACKcount = 0
retransmit missing segment
cwnd = cwnd+MSS
dupACKcount = 0
transmit new segment(s), as allowed
new ACK
dupACKcount++
duplicate ACK
L
cwnd = 1 MSS
ssthresh = 64 KB
dupACKcount = 0
New
ACK!
New
ACK!
New
ACK!

## Slide 57: TCP连接的吞吐量
忽略慢启动阶段（该阶段时间很短），只考虑拥塞避免+快速恢复阶段
  近似AIMD过程
令W=发生丢包时的拥塞窗口，此时有：
throughput = W/RTT
发生丢包后调整 cwnd=W/2（忽略+3），此时有：
throughput=W/2RTT
假设在TCP连接的生命期内，RTT 和 W几乎不变，有：
Average throughout=0.75 W/RTT
W
W/2
一个长期存活的TCP连接，平均吞吐量是多少？

## Slide 58: TCP的公平性
公平性目标:
  如果K条TCP连接共享某条带宽为R的瓶颈链路，每条连接应具有平均速度R/K
TCP connection 1
bottleneck
router
capacity R
TCP
connection 2
TCP的公平性，来自于AIMD
论文：Analysis of the increase and decrease algorithms for congestion avoidance in computer networks，1989

## Slide 59: AIMD公平性：2个连接情形

## Slide 60: AIMD公平性：2个连接情形

## Slide 61: AIMD公平性：2个连接情形

## Slide 62: AIMD公平性：2个连接情形

## Slide 63: Additive Increase/Decrease

## Slide 64: Multiplicative Increase/Decrease

## Slide 65: Additive Increase / Multiplicative Decrease

## Slide 66: 为什么TCP是公平的
考虑两条竞争的连接（各种参数相同）共享带宽为R的链路:
  加性增：连接1和连接2按照相同的速率增大各自的拥塞窗口，得到斜率为1的直线
  乘性减：连接1和连接2将各自的拥塞窗口减半
R
R
等带宽共享
Connection 1 throughput
A
B
C

## Slide 67: TCP公平性更复杂的情形
若相互竞争的TCP连接具有不同的参数（RTT、MSS等），不能保证公平性
若应用（如web）可以建立多条并行TCP连接，不能保证带宽在应用之间公平分配，比如：
  一条速率为R的链路上有9条连接
  若新应用建立一条TCP连接，获得速率 R/10
  若新应用建立11条TCP，可以获得速率 0.55R !

## Slide 68: 关于TCP和UDP的一些思考
TCP提供可靠传输、流量控制、拥塞控制，而UDP都没有，能否说TCP服务优于UDP服务？
如何阻止UDP流量压制TCP流量？
68

## Slide 69: 总结
TCP报文格式
  重点关注与可靠传输、连接管理、流量控制、拥塞控制有关的字段
TCP连接管理
  建立连接：3次握手
  关闭连接：4次握手
TCP流量控制
  接收端、发送端各自操作
TCP拥塞控制（TCP Reno）
  慢启动、拥塞避免、快速重传
阅读：教材3.5、3.6、3.7